## Slide 1: La trame CF-end + CF-ACK Numero (011111)
Présenté par : - SELOUGHA Mohamed Achraf
- RAMOUL Chouaib Taki Eddine
- BENAMRANE Mohamed Achraf

## Slide 2: Le schéma de la trame

## Slide 3: Expliquation de chaque champ
Type
ce champ de 2 bits, définisse le type de trame. Il existe 3 types (gestion, contrôle et données).
La trame cf-end + cf-ack est de type contrôle 01.
ce champ de 2 bits, permettra de prendre en compte les évolutions de version du standard 802.11. La valeur est égale à zéro (00) pour la première version.
Version de protocole
ce débit est mis à 1 lorsque la trame est adressée au Point d'Accès pour qu'il la fasse suivre au DS (Distribution System). Le bit est à 0 dans toutes autres trames.
Sous-type
ToDS
1- Contrôle de trame: ce champ de 2 bytes, contient les informations suivantes :
ce champ de 4 bits, définisse le sous-type de trame. Dans notre schéma la valeur 1111 est pour le sous-type cf-end + cf-ack.

## Slide 4
More Fragments
ce bit est mis à 1 quand il y a d'autres fragments qui suivent le fragment en cours.
ce bit vaut 1 lorsque la trame provient du système de distribution (DS), il vaut zéro dans les autres cas. Ainsi, lorsque les deux champs To et From sont positionnés à zéro il s'agit d'une communication directe entre deux stations (mode ad hoc).
FromDS
ce bit indique que la station sera en mode de gestion d'énergie après la transmission de cette trame. Ceci est utilisé par les stations changeant d'état, passant du mode d'économie d'énergie au mode active ou le contraire.
Power Management
ce bit spécifie que le fragment en cours est une retransmission d'un fragment précédemment envoyé (et sûrement perdu).
Retry
ce bit, utilisé pour le mode de gestion d'énergie, est utilisé par le point d'accès pour spécifier à une station que des trames supplémentaires sont stockées en attente.
More Data
WEP
ce bit indique que l'algorithme de chiffrement WEP a été utilisé pour chiffrer le corps de la trame.

## Slide 5
ce bit indique que cette trame est envoyée en utilisant la classe de service strictement ordonnée. Cette classe est définie pour les utilisateurs qui ne peuvent pas accepter de changement d'ordre entre les trames.
Order
2- Durée: ce champ de 2 bytes contient la valeur de durée utilisée pour le calcul du NAV
(Network Allocation Vector)
3- Adresse du destinataire: ce champ de 6 bytes contient l'adresse MAC du destinataire
4- BSSID: ce champ de 6 bytes contient l'adresse MAC du point d'accès ou du station
                5- FCS: ce champ de 4 bytes protège tous les champs de l'en-tête MAC, il contient la valeur
                du CRC généré par la division modulo 2 du polynôme

## Slide 6: L’émetteur et le récepteur de la trame
- L'émetteur de cette trame est une station. L'adresse MAC du station est visible dans le champ BSSID.
- Le récepteur est toutes les stations du réseau. Cela est indiqué par l'adresse de diffusion 0xFF-FF-FF-FF-FF-FF dans le champ Receiver Address.

## Slide 7: Le mode infrastructure de la trame PCF
- Le mode d'accès sans contention, ou PCF (Point Coordination Function). Ce système met en oeuvre un accès contrôlé de type réservation. Le contrôle est opéré par une station particulière disposant de la fonction de point de coordination centralisée. Cette station est nécessairement un point d'accès. Lorsque cette fonction est activée, chaque station dans la zone de couverture du point d'accès doit obéir aux règles de l'accès sans contention. Cette fonction de coordination met en oeuvre un système d'interrogation successive des stations de façon à organiser les transmissions suivant un multiplexage temporel dynamique du canal de communication.

## Slide 8: Le diagramme temporel des échanges en communication
- Début de la période PCF : le point d'accès envoie une trame CF-Poll pour permettre a une station d'envoyer des données sans contention.
- Transmission de données : Le station répond en envoyant sa trame de données.
- CF-End + CF-ACK : le point d'accès envoie cette trame pour signaler la fin de la période de contention libre et accuser réception de la trame de données précédente.

## Slide 9: La next generation de l’extension de la IEEE 802.11x
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6):
. Nom: Wi-Fi 6
. Description:
. Plus rapide (jusqu'à 9,6 Gbps).
. Fonctionne mieux dans les endroits bondés (stades, grandes villes).
. Optimise l'utilisation de la bande passante pour connecter plusieurs appareils en même temps.
. Réduit la consommation d'énergie des appareils connectés.
. Compatible avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

## Slide 10: Les références
Wi-Fi 7 In Depth: Your guide to mastering Wi-Fi 7, the 802.11be protocol, and their deployment
https://flylib.com/books/2/519/1/html/2/images/0596100523/figs/wireless802dot112_0908.gif
https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/wifi/wifimac.htm
https://www-npa.lip6.fr/~fourmaux/www-l2ti.univ-paris13.fr/~fourmaux/stages/TER_wifi/